Инструкция по фискализации регистраторов

«Екселліо FPU-260» и «Екселліо FPU-550»

2008

1. Запустить программу Init FPU-260.ехе или Init FPU-550.ехе соответственно модели регистратора.

Внешний вид программы Init FPU-260/550

В окне программы в ячейке Port указывается номер СОМ порта, к которому подключен регистратор;

Speed – скорость обмена данными. Скорость 19200 для регистраторов «Екселліо FPU-260» и «Екселліо FPU-550»

Кнопка «Connect» - установка связи с регистратором.

FM number – фискальный номер 10 знаков. Ячейка активируется установкой галочки. Фискальный номер можно менять 4 раза;

Serial number – заводской номер ( ячейка заполняется 1 раз заводом изготовителем, после чего не активна);

Country – страна версии Ukraine (ячейка не активна);

Decimal place – количество знаков после запятой.

А, В, С, D – налоговые ставки. Активируются установкой галочки. Значение меняются не меньше 6 раз;

Кнопка «Date and Time» - ввод даты и времени. При нажатии на кнопку появится следующее окно:

Внешний вид окна «дата и время»

From computer – в ячейки заносит текущие время и дату с ПК;

From printer – текущее время и дата в регистраторе.

Set – запись значений в регистратор.

Кнопка «Header and Footer» - печать шапки чека и рекламного текста.

Read – чтение данных из регистратора;

Read from file – открыть заготовленный шаблон шапки чека;

Write – запись данных в регистратор;

Write to file – сохранение созданного шаблона в файл.

Кнопка «Logo» - загрузка логотипа клиента в шапку чека.

Load Logo – выбрать и загрузить файл логотипа клиента;

Enable logo – разрешение на загрузку логотипа;

Disable logo – запрет на загрузку логотипа.

Кнопка «Operators» – изменение имени и пароля операторов.

Change password – изменение пароля оператора;

Change name – изменение имени опрератора.

Раздел Fiscalization

VAT number – индивидуальный номер (идентификационный код). 12 знаков. Значение меняется не меньше 6 раз;

Reg. type – тип номера.

PN – индивидуальный номер плательщика НДС,

ID – идентификационный код.

Non fiscal mode – запись налогового номера в фискальную память (для тренировочного режима);

Fiscalize – кнопка введение в эксплуатацию регистратора.

Для изменения налогового номера необходимо нажать кнопку «Fiscalize» и ввести новое значение.

Кнопка «Reports» - отчеты

Кнопка «Emergency button» - аннулирует открытый чек, в случае некорректной работы регистратора.

Кнопка «Status» - показывает текущее состояние регистратора.

Кнопка «Refresh» для получения данных из регистратора. В окне программы будут заполнены ячейки данными из регистратора.

Кнопка «Diagnostics» - печать диагностики на регистраторе.

Порядок действий при фискализации.

Перед началом фискализации регистратора необходимо снять Z-отчет (если были совершены тестовые продажи).

При необходимости ввести пароль – 000000.

Для проверки записи данных в память регистратора, рекомендуется, после каждой записи проводить диагностику с помощью кнопки «Diagnostics»

- Подготовить регистратор (подключить индикатор, подключить к ПК, включить в сеть);

- запустить программу Init FPU-260.ехе или Init FPU-550.ехе соответственно модели регистратора;

- указать номер СОМ порта и скорость обмена, нажать кнопку «Connect»;

- установить дату и время на регистраторе с помощью кнопки «Date and Time»;

- для ввода ФН установить галочку и ввести 10 цифр номера. Нажать кнопку «Program» для записи ФН в регистратор;

- активировать налоговые группы с помощью галочек. Ввести налоговые савки. Нажать кнопку «Program» для записи в регистратор;

- в поле фискализации ввести 12 цифр номера и установить тип. После чего нажать кнопку «Non fiscal mode» для записи в память регистратора.

- провести диагностику и помощью кнопки «Diagnostics» для проверки записанных данных а память регистратора.

- нажать кнопку «Fiscalize», для введения регистратора в эксплуатацию.